Lauro de Freitas (BA), 05 de Outubro de 2020.

A

# Supreme

# Complexo Industrial Ford Nordeste, Avenida Henry Ford, 2000, Área Industrial Leste

# Camaçari - BA

# CEP: 42810-000

Ref.: Serviços de isolamento térmico em linhas e equipamentos

At: Sr. Felipe Rodrigues

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1029-HC-2020 REV.03 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente à remoção e substituição parcial do Isolamento Térmico, e substituição total do revestimento metálico em linhas e equipamentos na Ecoat Estágio 6, com fornecimento de todos os materiais, nas instalações da Ford no Polo Petroquímico de Camaçari-BA, conforme descritivo a seguir.

- ESCOPO

Serão executados serviços de substituição revestimento metálico em linhas e equipamentos, conforme normas N-250, N-550, N-1618, seguindo instruções de trabalho Risoterm, com fornecimento dos seguintes itens discriminados abaixo:

- Manta de fibra cerâmica de densidade 96 Kg/m³, quando aplicável substituição do material isolante;

- Chapa de alumínio liso;

- Acessórios (Cintas, parafuso) em inox.

Levantamento realizado em campo e escopo representado nas indicações das fotos baixo:

FOTO 01: Indicado em vermelho região onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio

FOTO 02: Parede lateral do equipamento onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio

FOTO 03: Indicado em vermelho região onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio

FOTO 04: Indicado em vermelho região onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio

FOTO 05: Indicado em vermelho região onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio. No caso dos 02 equipamentos que serão trocados, será necessário fazer a aplicação do novo isolamento térmico, além do revestimento metálico

FOTO 06: Indicado em vermelho região onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio.

FOTO 07: Indicado em vermelho região onde será feita substituição do revestimento metálico em alumínio.

O orçamento foi elaborado conforme levantamento feito em campo.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos, inclusive pagamento de periculosidade;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

# Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, EPI’s;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Fornecimento de todos os materiais para execução dos escopos supracitados;

# Fornecer toda a mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR 35, e quais mais forem necessários, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

- OBRIGAÇÕES DA SUPREME

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

# Disponibilizar áreas para oficina compatível com o volume de serviço a ser executado;

# Fornecer pontos de energia elétrica nas tensões 127v e 220v, monofásico e 440v   trifásico, nos locais dos serviços, assim como viabilizar eletricista, quando necessário;

# Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços;

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (07:30 às 17:18).

- 6.   PREÇO

- Nosso preço total com desconto comercial para execução dos serviços de remoção e aplicação de novo revestimento metálico em alumínio em linhas e equipamentos na área da Ecoat estágio 6 será de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).

- 7.   GARANTIA

- Todos os serviços têm garantia de 12 meses, após a conclusão dos mesmos.

8.   VALIDADE DA PROPOSTA

# A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Henrique Coutinho

Analista de Engenharia