Lauro de Freitas (Ba), 20 de Outubro de 2020

À

BRASKEM S/A.

Av. Assis Chateaubriand, n.⁰ 5.260

Pontal da Barra - Maceió - Alagoas

CEP: 57.010-900

Maceió/AL

### Att: Sr. Luciano Gomes

REF: Serviços de aplicação de isolamento térmico na linha do Cloroduto, localizada na unidade da  BRASKEM, situadas no estado de Alagoas.

Prezado (a) Senhor (a):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC- 1031 L/20  para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente ao serviço de recomposição de isolamento térmico na linha do Cloroduto, com fornecimento parcial dos materiais.

- ESCOPO

- Instalação de 220 peças de calços em PU expandido (150 kg/m³);

- Aplicação e fornecimento de 40mm de PU injetado em aproximadamente 1.260 ml de linhas (espessuras de 4¨, 6¨, 8¨e 10¨), contemplando suas derivações (curvas, flanges, reduções, válvulas e tês);

- Aplicação de duas camadas de 50mm de manta Firewrap densidade de 128 kg/m³; (fornecimento Braskem), fixados com acessórios (cinta, selo, arame) em aço inox (fornecimento Risoterm) em aproximadamente 1.238 ml de linhas (espessuras de  8¨e 10¨), contemplando suas derivações (curvas, flanges, reduções, válvulas e tês);

- Aplicação e fornecimento de chapa de proteção em alumínio ou aço zincado em aproximadamente 1.260 ml de linhas (espessuras de 4¨, 6¨, 8¨e 10¨), contemplando suas derivações (curvas, flanges, reduções, válvulas e tês).

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências do BRASKEM AL, em sua última revisão;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a BRASKEM AL objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

# Fornecer todos os EPI's básicos a serem utilizados por nossos colaboradores na execução das atividades, além dos EPI's específicos à atividade;

# Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, objeto desta Carta-convite;

# Realizar os exames médicos de todo pessoal que executará serviços nas instalações da BRASKEM AL.

# OBRIGAÇÕES DA BRASKEM

  - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Fornecimento de compressor de ar, em toda extensão da linha;

  - Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário.

# PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços de Isolamento térmico, com fornecimento parcial de material, será de R$ 1.675.500,00 (um milhão e seiscentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais).

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme contrato em vigor.

- VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita