Lauro de Freitas (Ba), 28 de Setembro de 2022.

À

PROQUIGEL QUÍMICA S/A

Rua Hidrogênio, s/no 824 – Polo Petroquímico

Camaçari / BA

CEP: 42816-140

At.: Jose Mathias Neto

# Ref.: Projeto Ácido Sulfúrico [SAP-1500] - Grupo Unigel - Cotação de Isolamento Térmico para Dutos

Prezado (a) Senhor (a):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Técnica n.⁰ PC-1111-WF/22 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETO

A presente proposta tem por objetivo os serviços de isolamento térmico à quente para Dutos do projeto da nova planta de Ácido Sulfúrico nas dependências da Unigel, com fornecimento total dos materiais de aplicação e acessórios, conforme descritivo a seguir.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

Serviços de aplicação de isolamento térmico em fibra cerâmica, densidades de 64 e 96 kg/m³, espessuras indicadas em desenhos, acabamento em alumínio, conforme tabela-resumo a seguir:

Nota:

Consideramos o isolante em fibra cerâmica (96 kg/m³) e a espessura recomendada nos desenhos. As tubulações que operam com temperatura superior a 450 °C (destacadas em cinza na tabela acima), apresentarão na superfície externa temperatura na faixa entre 75 °C à 87 °C.

- LEVANTAMENTO GERAL

- OBRIGAÇÕES RISOTERM

  - Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Unigel, em suas últimas revisões;

  - Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Fornecer lista de funcionários na portaria bem como descrição de todos os equipamentos, EPI’s e ferramentas de sua propriedade;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Unigel, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Unigel em sua última revisão;

4.10    Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

4.11     Fornecimento dos materiais de aplicação (isolante e revestimento);

4.12    Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.

- OBRIGAÇÕES DA UNIGEL

  - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

  - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

  - Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação dos isolamentos;

  - Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;

  - Fornecimento e instalação dos suportes necessários para fixação do Isolamento Térmico, como barras chata e pinos de ancoragens;

  - Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 16:30, de segundas às sextas feiras.

- PRAZO

O contrato terá duração de quatro meses.

- GARANTIA

Os serviços objeto desta Carta Convite terão a garantia de 12 (doze) meses. Entretanto, não nos responsabilizamos por problemas não inerentes à instalação do isolamento térmico.

- PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços será de R$  3.582.707,24 (três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes

Engenheiro