Lauro de Freitas (Ba), 10 de Março de 2023.

À

ELOS ENGENHARIA LTDA.

Rua Frederico Simões, Caminho das Árvores

Salvador (BA)

At.: Sra Vanessa C. Bueno

Ref.: MD – Recuperação da Confiabilidade da Caldeira B-631

Prezado (s) Senhor(es):

##### Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1131-WF-2023

Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviço de montagem de revestimento refratário e isolamento térmico com revestimento em alumínio para a Caldeira B-631, com o fornecimento dos materiais de aplicação.

- ESCOPO

2.1 Revestimento refratário – Remoção e Recomposição - REFRATÁRIO:

- 03 Entradas de ar – aplicação de concreto regular Classe A;

- Rampa da caldeira – aplicação de concreto antierosivo + concreto isolante Classe A;

- Externo das paredes norte, sul e leste (lado do pré-aquecedor) – aplicação de concreto regular Classe A;

- 04 queimadores – aplicação de concreto regular Classe A;

- Parede do queimador – montagem de tijolo de sílico-aluminoso;

- Interno das paredes norte, sul e oeste – aplicação de concreto regular Classe A;

- Piso (lado do pré-aquecedor) – aplicação de concreto regular Classe B;

- Piso (região da fornalha) – aplicação de agregado + 02 camadas de tijolo sílico-aluminoso;

- Rodapé paredes norte, sul e oeste - aplicação de concreto regular Classe B;

- Refratário das BVs - aplicação de concreto regular Classe B;

- Bloco dos 04 queimadores;

- Visores aplicação de concreto regular Classe B;

2.2 Isolamento Térmico espessura 4” – Remoção e Recomposição - EQUIPAMENTO:

- Teto – Manta de fibra cerâmica – Thermofelt 4” + revestimento em alumínio liso;

- Piso – Manta de fibra cerâmica – Thermofelt 4” + revestimento em alumínio liso;

- Paredes (norte, sul, leste e oeste) – Manta de fibra cerâmica – Thermofelt 4” + revestimento em alumínio liso;

- Caixa de ar – Manta de fibra cerâmica – Thermofelt 4” + revestimento em alumínio liso;

- Duto de ar – Manta de fibra cerâmica – Thermofelt 4” + revestimento em alumínio liso;

- Tubulão superior e inferior – Manta de fibra cerâmica – Thermofelt 4” + revestimento em alumínio liso;

- Junta de dilatação - Manta de fibra cerâmica.

2.3 Isolamento Térmico Tubulações – Remoção e Recomposição - TUBULAÇÕES:

- Tubulações laterais da caldeira, tubulações na região inferior (dia. 2”,4”,6” e 12”) Manta de fibra cerâmica;

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Acelen, em suas últimas revisões;

  - Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Acelen, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Acelen em sua

última revisão;

# Fornecimento de ferramentas manuais em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

  - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

  - Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação do isolamento/refratário.

  - Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;

  - Fornecer e soldar as ancoragens do sistema refratário;

  - Fornecimento de andaimes e/ou plataformas de acesso;

  - Fornecimento de iluminação, extensões e painéis elétricos para execução das atividades;

  - Fornecimento de máquina de carga caso haja necessidade de movimentações de peças, equipamentos e materiais;

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Prazo estimado para execução dos serviços é de 60 dias trabalhados.

Prazo pode ser alterado em função das liberações.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão executados em horário administrativo de segunda à sexta das 07:30 às 17:18.

- PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços supracitados é de R$ 3.976.634,96 (Três milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Composto conforme abaixo:

R$ 2.659.568,05 – Revestimento refratário (concreto / tijolo)  REFRATÁRIO– item 2.1;

R$ 1.093.899,54 – Isolamento térmico com revestimento em alumínio EQUIPAMENTO – item 2.2;

R$ 222.897,36 – Isolamento térmico com revestimento em alumínio TUBULAÇÕES – item 2.3;

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme medições mensais.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias contados a partir da data de sua apresentação. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados

Wilian Fernandes

Engenheiro