Lauro de Freitas (Ba), 24 de Abril de 2023.

À

# Dow Brasil S.A

# At.: Juliana Picolo
Ref.: Serviços de Proteção Passiva Contra Fogo no C-105 Centrífuga TA2023, durante a Parada de Manutenção 2023 da Dow Brasil S.A

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1140-TS-2023 Rev.02 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de instalação de sistema de proteção passiva contra fogo no transformador CTR-1/ CTR-1A, cabos elétricos, e em suas passagens de cabos e bandejas no site Dow Aratu/BA, durante a parada de manutenção 2023, com fornecimento de materiais.

- ESCOPO

Serviços de instalação de sistema de proteção passiva contra fogo no transformador CTR-1/ CTR-1A, cabos elétricos, e em suas passagens de cabos e bandejas no site Dow Aratu/BA, com fornecimento de materiais.

O serviço deverá ser executado em conformidade com o padrão G7C-0304-01. Considerarando  pintura ablativa na extensão de 500mm interno e 500mm externo dos cabos e leitos.

- A EMPRESA

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime, com tradição, inovação e transparência;

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de programações em regime de urgência e emergência;

Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável atendimento e competitividade.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência      social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;

  - Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-20/NR-33/NR-35, e quais mais forem necessários;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo às normas técnicas;

  - Fornecimento de todos equipamentos e ferramentas manuais necessárias para realização dos serviços;

  - Fornecimento de todo material de aplicação de proteção passiva

- OBRIGAÇÕES DA DOW BRASIL

  - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja necessário);

  - Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, se necessário;

  - Fornecimento de observador de segurança e equipe de resgate para execução dos serviços (quando seja necessário).

- CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Na elaboração da análise técnica foram consideradas as seguintes informações abaixo relacionadas

6.1 NORMAS OBSERVADAS;

- NBR 13231: Proteção Contra Incêndios em Subestações Elétricas de Geração, Transmissão e Distribuição;

- NBR 13859: Proteção Contra Incêndios em Subestações Elétricas de Distribuição;

- NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- G7C-0304-01: Fire Test If Through-Penetration Firestop;

- ASTM E-119: Fire Tests of Building Construction and Materials;

- Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Estaduais

7. DESCRITIVO TÉCNICO DO SISTEMA - SELO CORTA FOGO

O objetivo do selo corta fogo é impedir a passagem de fogo e fumaça entre os diferentes compartimentos, ou combinado de cabos e painéis elétricos e outros elementos que possam conduzir e propagar o fogo proporcionando Proteção Passiva Contra Incêndio. Poderá ser aplicado numa extensão de 500 mm de cada lado da selagem, uma camada de 1,6 mm de espessura de tinta intumescente visando a não propagação de chamas através dos cabos.

As principais características são:

- Grande velocidade de aplicação;

- Não requer manutenção periódica;

- Possibilidade de passagem de novos cabos sem que a aplicação já efetuada seja afetada;

•    Excelentes propriedades de isolamento térmico

- Resistência ao fogo de até 3 horas;

- Garante a estanqueidade de passagem de fumaça e gases;

- Possui baixa condutividade térmica

8. PINTURA ABLATIVA RETARDANTE DE FOGO PARA CABOS.

1 Cabos ou bandeja de cabos de energia, controle, comunicação / telecomunicação;

2 Aplicação da tinta intumescente Ksb Coating para cabos em 500,0 mm de cada lado do selo, com espessura de tinta de 1,6mm seca;

3 Material de Isolamento: utilizar Manta de Fibra Cerâmica com no mínimo 128 Kg/m³ de densidade nominal que deverá ser fixada com compressão, preenchendo todo o espaço existente entre os cabos;

4 Massa FyrePutty: Aplicar uma espessura 13mm de Massa Fyreputty sobre a superfície da manta. A aplicação poderá ser realizada na superfície superior ou inferior (dependendo do acesso).

9. PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE

O planejamento para realização dos serviços é consistente com os requisitos do cliente, normas técnicas e instruções de trabalho, considerando o contexto da organização, os recursos e capacidades operacionais, com objetivo de pactuar prazos que atendam as demandas dos nossos clientes. A Risoterm mantém cronograma/timeline, elabora Relatórios Diários de Obra (RDO), e Relatório de Conclusão de Serviço como validação e entrega dos serviços

10. PRAZO E HORÁRIO DE TRABALHO

A parada será realizada entre os dias 05/julho a 10/julho de 2023. Os trabalhos serão executados em regime de parada, de segunda a sábado.

11. PREÇOS

Nosso preço total para execução dos serviços será de R$ 155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme preços unitários do contrato em vigor. Segue planilha com detalhamento por item:

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Conforme contrato em vigor. (código de fatura 07.02)

12.2 Prazo para pagamento 60 dias

13. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da mesma.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Tiago Santos

Aux. Técnico em Edificações