Maceió (AL), 27 de Junho de 2023.

À

CHLORUM SOLUTIONS

# Rodovia PE 41 Km 06 Araripe, Igarassu

# CEP: 53.610-970

Ref.: Serviços de Aplicação de Isolamento Térmico em tubulações e equipamentos na planta da CHLORUM SOLUTIONS

Att: Sr. Everton Nemésio

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC-1146-HC-2023 REV.00 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente à aplicação do sistema de isolamento térmico para baixa temperatura no sistema do LIQUEFATOR 01 e para alta temperatura no Tanque de Hipoclorito do Grupo 07, na planta da Chlorum Solutions, localizada no município de Igarassu-PE, com fornecimento total dos materiais de aplicação.

- ESCOPO

2.1. Isolamento Térmico para baixa temperatura

Serão executados serviços de aplicação do isolamento térmico para baixa temperatura nas tubulações de 2 e 3” e nos equipamentos SPR-01 e LIQ.01, conforme levantamento de campo com acompanhamento do preposto da contratante.

As atividades serão executadas seguindo as instruções de trabalho Risoterm, e projeto fornecido pelo cliente, com utilização dos materiais de aplicação listados abaixo:

- Material Isolante: Poliuretano Injetável Bicomponente – Poliol e Isocianato;

- Revestimento Metálico: Chapa Galvanizada Pré-pintada Branca.

2.2. Isolamento Térmico para alta temperatura

Serão executados serviços de aplicação do isolamento térmico para alta temperatura no Tanque de Hipoclorito do Grupo 07 conforme desenho técnico D-010323-00, fornecido pela preposto da contratante.

As atividades serão executadas seguindo as instruções de trabalho Risoterm, e projeto fornecido pelo cliente, com utilização dos materiais de aplicação listados abaixo:

- Material Isolante: Manta de Fibra cerâmica;

- Revestimento Metálico: Chapa Galvanizada Pré-pintada Branca.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos, inclusive pagamento de periculosidade;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

# Responsabilizar-se pelo transporte, fornecimento de EPI’s;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços levantados;

# Fornecimento total dos materiais associados à aplicação do isolamento térmico;

# Fornecer toda a mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR 35, e quais mais forem necessários, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

- OBRIGAÇÕES DA CHLORUM SOLUTIONS

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

# Disponibilizar áreas para oficina compatível com o volume de serviço a ser executado;

# Fornecer pontos de energia elétrica nas tensões 127v e 220v, monofásico e 440v   trifásico, nos locais dos serviços, assim como viabilizar eletricista, quando necessário;

# Fornecer iluminação suficiente para execução dos serviços;

# Fornecimento de pontos de ar para utilização da máquina de injeção de poliuretano;

# Fornecer acesso de andaime, quando necessário;

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo de segunda à sexta, 07:30 às 17:18.

- 6.   PREÇO

Nosso preço total para execução dos serviços de aplicação de isolamento térmico e revestimento metálico em chapa galvanizada branca na Chlorum Solutions será de R$     52.856,56 (Cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Segue abaixo planilha com detalhamento do levantamento realizado, utilizado para composição do preço:

7.   GARANTIA

- Todos os serviços têm garantia de 12 meses, após a conclusão dos mesmos.

- 8.   VALIDADE DA PROPOSTA

# A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Henrique Coutinho

Engenheiro Coordenador