Lauro de Freitas (BA), 20 de fevereiro de 2018

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Diego Orge

Ref.:  Revestimento Refratário em Equipamentos

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-869-L/18 REV 03 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para manutenção programada nos Equipamentos diversos, localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO

  - ESCOPO DOS SERVIÇOS PACOTE 01

# Demolição e Montagem do revestimento refratário no Forno Elétrico:

# Abóboda: Apróx. 600 mm da carcaça interior do forno;

# Demolição e Montagem: Acesso  bica 4 e acesso entre fura 2 e 5; Furas: 1 e 2, 5 e 6; 4; 8 e 9.

# Demolição e Montagem do revestimento refratário no Forno de Refino I :

# Demolição e montagem completa do revestimento refratário do Forno de Refino (incluindo a região da soleira, que contém metal solidificado) e Incinerador, conforme projeto R101895 Rev.03, 171-01305 Rev.0;

# Demolição e Montagem do revestimento refratário no Forno de Refino II :

- Demolição e montagem parcial do revestimento refratário do Forno de Refino. Considerando-se 60% do cilindro, 70% das cabeceiras, 30% do incinerador, conforme projeto R101895 Rev.3, 171-01305;

    - Demolição e Montagem de revestimento refratário na Câmara de Combustão:

- Parede do queimador - parcial;

- 180° superiores da parte cilíndrica inferior e entrada do secador rotativo.

    - Demolição e Montagem de revestimento refratário antiácido na UAS:

# Tanque 1103 – completo;

# Tanque 1103 A – 30%  da soleira;

# Tanque 1102 – 100%  da soleira;

# Reator – Sete bocas e 15% do costado do primeiro leito.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria, incluindo os quesitos de prêmio de parada;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s e EPC´s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Instalações de canteiros de obras, almoxarifado e vestiário;

# Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Plano de abastecimento para garantir o andamento da obra dentro do prazo acordado;

# Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo contratado e qualidade conforme descrito no projeto;

# Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Fornecimento dos equipamentos (máquina de corte, misturador de concreto, marteletes, ponteiras, disco de corte etc.) necessários para realização dos serviços de Refratário;

# Fornecer equipamento e mão de obra de movimentação horizontal e vertical: caminhões e empilhadeiras;

# Executar os serviços de demolição do revestimento refratário com marteletes pneumáticos (com potência similar ou superior ao T-21 e T-41);

# Fornecimento de equipamento de demolição remota para o Refino I;

# Fornecimento do Sistema de Travamento dos tijolos do Cilindro dos Refinos I e II;

# Fornecimento de observador de segurança e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho;

# Disponibilizar um planejador para elaboração do cronograma, onde juntamente com a equipe da Paranapanema revisar as interferências com as atividades do escopo;

# Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de Trabalho, relatórios de não conformidade e outros.

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços;

# Fornecimento de Resfriamento, Aquecimento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;

# Disponibilizar acesso à sua instalação (após liberação das áreas de segurança e contrato);

# Fornecimento de pontos de água;

# Acesso a sanitário e refeitório;

# Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço;

# Responsabiliza-se por toda atividade de caldeiraria necessária;

# Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas;

# Fornecimento dos materiais de aplicação de refratário;

# Fornecimento de resgatista para o serviço, conforme NR-33 e NR-35;

# Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga;

# Fornecimento de compressor de ar para os serviços de refratário;

# Fornecer roupa antiácida e Solução Diphoterine em comodato;

# Fornecimento de máquina de demolição de grande porte, que possui lanças de longo alcance, o que permite o acesso somente pela parte externa, para o serviço do Refino;

# Responsabiliza-se por toda separação e descarte do material refratário removido do forno.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços de manutenção programada no Forno Elétrico, Refino I e II, serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em dois turnos estendido (7:30 às 18:30 e 18:30 às 05:30).

Para os serviços de manutenção programada nos fornos da Câmara de Combustão do Secador e UAS, serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em um turno estendido (7:30 às 18:30).

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

- O prazo será de 20 dias ininterruptos, após o resfriamento do Forno Elétrico.;

- O prazo será de 17 dias ininterruptos, após o resfriamento do Forno Refino I e 15 dias para o Refino II;

- O prazo será de 12 dias ininterruptos, após o resfriamento do forno da Câmara de Combustão;

- O prazo será de 15 dias ininterruptos, após o liberação da Unidade da UAS.

- PREÇOS

Nosso preço total para execução dos serviços do PACOTE 01 ( Forno Elétrico, Refinos I e II, Câmara de Combustão e UAS) será de R$ 3.700.000,00 (três milhões, setecentos mil reais).

OBS 01: Na composição dos preços acima, estão inclusos os custos com pagamento da PPR e Premio de Parada, Cesta Básica e Aviso Indenizado, que estão previstos na Convenção Coletiva da base sindical da Construção Civil, para remuneração desses custos, estamos contemplando um valor de R$ 1.079.199,65 ( um milhão, setenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).

OBS 02: Nos preços acima, não está incluso o custo com Mascara Facial Inteira (CA: 7298), caso necessário, custará o valor de R$ 30.464,00 ( trinta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) para os serviços no Forno Elétrico  e R$ 11.424,00 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) para os serviços na Câmara de Combustão.

OBS 03: Nos preços acima, não está incluso o serviço de separação do material refratário removido dos fornos de Refinos I e II e Elétrico, caso necessário, custará o valor de                 R$ 81.726,72 ( oitenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).

# GARANTIA

# A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento dos equipamentos. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, ou por razões não inerentes ao assentamento.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita

Diretor