Lauro de Freitas ( BA ), 13 de Junho de 2018

À

HEINEKEN

At.: Roberval Sena- Manutenção/Operação

Ref.:  Fornecimento e Montagem do queimador da Caldeira GV 01.

Prezada Senhora:

Conforme solicitação de V.S.ª., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-876-L/18 para prestação dos serviços, de acordo com:

- OBJETIVO:

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de fornecimento e montagem dos tijolos refratários do bloco de um  queimador da Caldeira GV 01 na Unidade da Heineken em Alagoinhas, com fornecimento de materiais.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS:

- Fabricação de 24 (vinte e quatro) peças refratarias que compõe um queimador da Caldeira GV 01, conforme medidas tiradas em campo;

- Remoção dos tijolos do queimador da Caldeira GV 01;

- Pré-Montagem e posterior aplicação dos mesmos.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da fábrica qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor;

# Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em espaço confinado(NR33) e trabalho em altura (NR35);

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

# Fornecimento de ferramentas e equipamento  em bom estado de conservação;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecer Relatório Final dos Serviços, com os respectivos registros e certificados de materiais;

3.12- Fornecimento de todo material de aplicação necessário ao serviço de revestimento.

- OBRIGAÇÕES DA HEINEKEN

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecimento de resgatista e observador de segurança  para o serviço em espaço confinado, conforme NR-33 e NR-35;

# Fornecimento de alimentação;

# Fornecimento e montagem  de andaimes em quantidades suficientes com as  frentes de serviço, quando necessário;

# Fornecer de iluminação e energia elétrica 240 v / 380 v, nos locais dos serviços.

- PREÇOS

Nosso preço total para execução dos serviços será de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), sendo de  R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) de material e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais ) de mão de obra.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 30 dias.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (noventa) dias a contar da data de entrega desta proposta.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita