Lauro de Freitas (BA), 19 de Março de 2019.

A

# Dax Oil Refino SA

# R. Oxigênio, 245, Polo Petroquímico

# Camaçari - BA,

# CEP: 42810-270

Ref.: Serviços de Aplicação de Refratário e Modulo

At: Sr. Deocleciano Junior

Prezado Senhor:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta n.º PC- 935- L /19 rev 01 para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente aos serviços de Refratário e  Modulo, com fornecimento dos materiais, nas instalações da Dax Oil, conforme descritivo a seguir.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serão executados serviços conforme descritivo abaixo e lista de materiais (LM-2000-100-400.30-015), enviado pelo cliente:

- Piso do forno F 2002 (área de aprox. 18m²): Aplicação de tijolo Refratário 60% Alumina, medida: 229x170x63mm e Placa de Silicato de Calcio, espessura de  200mm.

- Costado (área de aprox. 54m²) do forno F-2002: Aplicação de Modulo, medida: 305x305x250 mm. Dens. 160 kg/m³

- Teto (área de aprox. 18m²) do forno F-2002: Aplicação de Modulo, medida: 305x305x102 mm. Dens. 192 kg/m³

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos, inclusive pagamento de periculosidade;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

# Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, EPI’s e exames dos nossos colaboradores;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

  - Emitir R.D.O (Relatório Diário de Obra ) constando os principais fatos relevantes, tais como: alteração de escopo, paralisações ou outros problemas ocorridos no serviços.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Montagem e fornecimento de andaimes, suficientes a frentes de serviços;

# Acesso a vestiários, sanitário e refeitório;

# Fornecer iluminação e pontos de energia elétrica nas tensões 127v e 220v, monofásico e 440v   trifásico, nos locais dos serviços, assim como viabilizar eletricista, quando necessário;

# Fornecimento de Resgataste e Obs. De Segurança, caso necessário;

# Se responsabilizar pelo destino dos resíduos gerados pela execução dos serviços;

# Aprovar diariamente o RDO (Relatório Diário de Obra ) de ocorrências apresentado pela Risoterm.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em regime administrativo (07:30 às 17:18)

- 6. PREÇO

Nosso preço total para execução do serviço é de R$ 182.959,24 (cento e oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais) para mão de obra e R$121.859,24 (cento e vinte e um mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para material.

7. VALIDADE DA PROPOSTA

# A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita