Lauro de Freitas (BA), 13 de Dezembro de 2019

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Área Industrial Oeste, COPEC

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Lucas Vieira

Ref.:  Mão de obra especializada

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC 997-J/19 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil de reparo refratário, com fornecimento parcial de material de aplicação,  localizado na área interna da PARANAPANEMA, em Dias D’Ávila, Bahia.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

# Fornecimento de mão de obra especializada para prestação de serviço de recapacitação térmica do revestimento refratário, com aplicação de concreto  por derramamento, entre os elementos refrigerados de cobre da abóbada do Forno elétrico,  região aproximadamente de 25ml.

Nas regiões em que não for possível realizar a concretagem, iremos aplicar e fornecer manta de fibra cerâmica, espessura 2” e densidade de 128 kg/m³.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

# Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Fornecimento de Relatório Diário de Obra (RDO).

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as atividades;

# Acesso a sanitário, vestiário e refeitório;

# Fornecer aos funcionários da Risoterm todos os EPE´s necessários à execução dos serviços;

# Fornecimento e instalação de todas as ancoragens em inox, necessárias para execução dos serviços;

# Fornecimento de concreto refratário, arame inox, ancoragens inox;

# Facilitar o acesso nas regiões da abóboda, incluído, a retirada das chapas metálicas dos pisos;

# Fornecimento de  resgatista em todos os turnos de trabalho, conforme NR-33 e NR-35.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão realizados nos dias 14 e 15/12/19 em regime de parada.

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

O prazo de realização dos serviços será de 02 dias corridos.

- PREÇOS

Nosso preço total será de R$ 158.500,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos reais), para realização dos serviços.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Jader Norberto

Gerente Operacional