Marechal Deodoro (Al), 06 de Agosto de 2022.

À

KAPAZI ALQUIMÍA – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Endereço, n.º Rodovia Br 424, Polo Jose Aprígio Vilela, Parte - D

CEP.: 57.160-500

Cidade: Marechal Deodoro-AL

At.: Sr. Isaac Wenceslau

Ref.: Serviços de Isolamento Térmico em tubulações e do conjunto gerador de calor

Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PC-1096-HC-2022 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente à aplicação do sistema de isolamento térmico nas tubulações de fluído térmico de alimentação e retorno, e no invólucro externo do Conjunto Gerador de Calor, com fornecimento total dos materiais de aplicação, nas instalações da Kapazi Alquímica – Indústria de Transformação, localizada no Polo José Aprígio Vilela, Marechal Deodoro-AL, conforme descritivo a seguir.

- ESCOPO

Serão executados serviços de aplicação do isolamento térmico nas tubulações de fluído térmico de alimentação e retorno, indicadas nos isométricos DT-02.10.20-05.REV03-A2 e IS-02.10.20-01.REV09-A0, fornecidas pela contratante. E no invólucro externo do Conjunto Gerador de Calor, e nos dutos de ar e gás do mesmo, equivalente a aproximadamente, sem fornecimento dos materiais de aplicação.

Abaixo seguem materiais de aplicação e acessórios para execução das atividades, que deverão ser fornecidos pela contratante:

•	Chapa lisa ASTM B-209 Liga 3003, H-14/16, espessura 0,7mm;

•	Telha Galvanizada para revestimento do isolamento térmico no invólucro externo da Caldeira;

•	Manta de fibra cerâmica de densidade 128 Kg/m³ para invólucro externo da Caldeira;

•	Manta de fibra cerâmica de densidade 64 Kg/m³ para tubulações e dutos do Conjunto Gerador de Calor;

•	Acessórios (Cintas, selos, rebites, silicone) em alumínio.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

3.1-	Fornecer toda a mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR 35, e quais mais forem necessários, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos.

3.2-	Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos, inclusive pagamento de periculosidade;

3.3-	Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes;

3.4-	Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

3.5-	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

3.6-	Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

3.7-	Responsabilizar-se pelo transporte, EPI’s;

3.8-	Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1-	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2-	 Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

4.3-	Disponibilizar áreas para oficina compatível com o volume de serviço a ser executado;

4.4-	Instalação de grampos/ancoragens para fixação do isolamento térmico, quando aplicável;

4.5-	Fornecer pontos de energia elétrica nas tensões 127v e 220v, monofásico e 440v   trifásico, nos locais dos serviços, assim como viabilizar eletricista, quando necessário;

4.6-	Fornecer almoço para colaboradores Risoterm;

4.7-	Fornecer iluminação suficiente para execução dos serviços;

4.8-	Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços;

4.9-     Fornecimento total dos materiais associados à aplicação do isolamento térmico

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Prevista conclusão das atividades em 60 dias úteis de trabalho, considerando boas condições para execução dos serviços.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão executados em horário administrativo de segunda à sexta das 07:30 às 17:18.

- PREÇO

Nosso preço total para execução total do serviço será de R$ 399.903,13, sendo R$ 332.873,81 (trezentos e trinta e dois e oitocentos e setenta e três reais) para tubulações, e R$ 67.029,32 (Sessenta e sete mil, vinte e nove reais ) para equipamento, conforme planilhas em anexo.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme medições mensal.

- GARANTIA

A Risoterm garante os trabalhos realizados pelo prazo de 1 (um) ano.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

- ANEXOS

11.1 Isolamento térmico em tubulações

11.2 Isolamento térmico em Equipamentos

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados

Henrique Coutinho

Engenheiro