Lauro de Freitas (BA), 18 de Outubro de 2021

À

PARANAPANEMA S/A

Via do Cobre, n.° 3.700

Dias D’Ávila - Bahia - Brasil

CEP: 13.412-901.

At.: Sr. Marcones Figueiredo

Ref.:  Forno de Refino I e II

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PT-1059-L/21 para prestação dos serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de construção civil para manutenção programada nos fornos de Refino (FO-542/01 e FO-542/02).

- ESCOPO DOS SERVIÇOS:

  - Forno de Refino 1 - Demolição e montagem parcial do revestimento refratário:

- Demolição e montagem de 70% das cabeceiras do refino (≈ 39t);

- Realizar demolição e montagem de 50% do cilindro (≈87t);

- Demolição e montagem de 100% da boca de carga (≈7t);

Incinerador: Demolição e montagem da parte superior e toda a frente da entrada do duto (≈20t).

  - Forno de Refino 2 - Demolição e montagem completa do revestimento refratário do Forno de Refino

- Demolição e montagem de 100% das cabeceiras (≈ 55t);

- Demolição e montagem de 100% do cilindro (≈ 173t);

- Demolição e montagem de 100% da boca de carga (≈ 7t);

Incinerador: Demolição e montagem da parte superior e toda a frente da entrada do duto (≈20t);

  - Separação dos resíduos (catação do cobre no refratário demolido).

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

# Fornecer toda mão de obra especializada, com devidos ASO´s e treinamento de NR-33 e 35 a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

# Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referente à mão de obra a ser utilizada na execução dos trabalhos. Garantir o atendimento dos acordos sindicais estabelecidos na Convenção coletiva da categoria;

# Retirar das dependências da PARANAPANEMA qualquer dos seus funcionários cuja permanência seja considerada indesejada;

# Respeitar e cumprir todas as normas e procedimentos de segurança em vigor, vigentes nas dependências da PARANAPANEMA;

# Fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos e EPI’s e EPC´s necessários à execução dos serviços;

# Executar com rigor técnico em obediência aos desenhos e especificações os serviços supracitados;

# Instalações de canteiros de obras, almoxarifado e vestiário;

# Responsabilizar-se pelo transporte dos nossos colaboradores;

# Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

# Plano de abastecimento para garantir o andamento da obra dentro do prazo acordado;

# Garantir a mobilização de recursos suficientes para execução das atividades no prazo contratado e qualidade conforme descrito no projeto;

# Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

# Fornecimento dos equipamentos (máquina de corte, macaqueamento, misturador de concreto, marteletes, ponteiras, disco de corte etc.) necessários para realização dos serviços de Refratário;

# Executar os serviços de demolição do revestimento refratário com marteletes pneumáticos (com potência similar ou superior ao T-21 e T-41;

# Fornecimento de equipamento de demolição remota;

# Fornecimento de observador de segurança e técnico de segurança em todos os turnos de trabalho;

# Responsabiliza-se por toda separação e descarte do material refratário removido do forno;

# Elaboração do cronograma, onde juntamente com a equipe da Paranapanema revisar as interferências com as atividades do escopo;

# Fornecimento de documentação técnica, Relatório Diário de Obra (RDO), Plano de Trabalho, relatórios de não conformidade e outros.

- OBRIGAÇÕES DA PARANAPANEMA

# Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

# Fornecer energia elétrica 220v / 440v, nos locais dos serviços e apoio de eletricista;

# Fornecimento de Resfriamento, Aquecimento e Conforto Térmico para minimizar as elevadas temperaturas no ambiente de trabalho;

# Disponibilizar acesso à sua instalação (após liberação das áreas de segurança e contrato);

# Fornecimento de pontos de água;

# Acesso a sanitário e refeitório e fornecimento água para consumo;

# Apoio de ponte para transporte de materiais;

# Fornecimento de compressor de ar para os serviços de refratário;

# Área para dispor resíduos e fornecimento de caçambas;

# Fornecimento dos materiais de aplicação na cota zero dos Refinos;

# Serviço de resgatista e toda a estrutura para liberação da documentação de PTs e de permissão de acesso ao espaço confinado (PEEC’s);

# EPIs e EPEs especiais (Respirador facial panorâmica (full face), Roupa antiácida, Diphoterine spray e lava olhos), serão fornecidos pela PMA em regime de empréstimo;

# Fornecimento de guindaste, equipamento de elevação de carga, empilhadeira, exclusivo para as atividades do refratário;

# Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço;

# Responsabiliza-se por toda atividade de caldeiraria necessária;

# Fornecimento de máquina de demolição de grande porte, que possui lanças de longo alcance, o que permite o acesso somente pela parte externa.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços de manutenção programada nos fornos de refino I e II, serão realizados de domingo a domingo, em jornada de horário em dois turnos estendido (7:30 às 18:30 e 18:30 às 05:30).

- PRAZO DE EXECUÇAO DOS SERVICOS

O Projeto está previsto para ser realizado no período de 08/03/2022 a 12/04/2022.

Prazo de realização:

- Refino I será de 22 dias ininterruptos;

- Refino II será de 35 dias ininterruptos

Refino II: terá atividade de interface com substituição do eixo-pinhão que afetará diretamente a atividade de montagem refratária, pela necessidade de 7 dias corridos sem poder movimentar o forno.

- GARANTIA

# A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento dos equipamentos por um período de 12 (doze) meses. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, ou por razões não inerentes ao assentamento.

- VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de entrega desta carta convite.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Eng. Paulo Mesquita

Diretor