Lauro de Freitas (Ba), 28 de Setembro de 2022.

À

PROQUIGEL QUÍMICA S/A

Rua Hidrogênio, s/no 824 – Polo Petroquímico

Camaçari / BA

CEP: 42816-140

At.: Jose Mathias Neto

# Ref.: Projeto Ácido Sulfúrico [SAP-1500] - Grupo Unigel - Cotação de Isolamento Térmico para Dutos

Prezado (a) Senhor (a):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa Proposta Técnica n.⁰ PT-1111-WF/22 para prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

- OBJETO

A presente proposta tem por objetivo os serviços de isolamento térmico à quente para Dutos do projeto da nova planta de Ácido Sulfúrico na dependências da Unigel, com fornecimento total dos materiais de aplicação e acessórios, conforme descritivo a seguir:

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

Serviços de aplicação de isolamento térmico em fibra cerâmica, densidades de 64 e  96 kg/m³, espessuras indicadas em desenhos, acabamento em alumínio, conforme tabela-resumo a seguir:

Nota:

Consideramos o isolante em fibra cerâmica (densidade 96 kg/m³) e a espessura recomendada nos desenhos. As tubulações que operam com temperatura superior a 450 °C apresentarão na superfície externa temperatura na faixa entre 75 °C à 87 °C.

- LEVANTAMENTO GERAL

- A EMPRESA

  - NOSSA HISTÓRIA

A RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA possui 25 anos de experiência na prestação de serviços de isolamento térmico, proteção passiva, revestimento refratário, andaime.

Alta capacidade de mobilização de recursos materiais e humanos para atendimento de programações em regime de urgência e emergência;

Possuímos 03 (três) unidades localizadas estrategicamente com estoque de materiais de aplicação com sólida estrutura de armazenamento, permitindo agilidade insuperável atendimento e competitividade.

  - PRINCIPAIS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

- DOW BRASIL S.A. PERÍODO

Período: Desde 2004

ESCOPO: Serviços de Manutenção Civil de Isolamento Térmico, Proteção Passiva, Revestimento Refratário em todas as Unidades da Dow Brasil S.A. incluindo Dow, Porto de Aratu e Ilha de Matarandiba).

- BRASKEM S.A. (BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL 01)

PERÍODO: Desde 2006

ESCOPO: Serviço de revestimento refratário, isolamento térmico e proteção passiva de manutenção complementar nas unidades de produção da BRASKEM CS1-AL, PVC2-AL e Mineração AL-01, em Maceió (AL) e Marechal Deodoro (AL).

- TIMAC AGRO (BAHIA e ALAGOAS)

PERÍODO: Desde 2017

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de refratários e isolamento térmico na unidade de Candeias (Bahia) e em Santa Luzia do Norte (Alagoas).

- ULTRACARGO

PERÍODO: Desde 2021

ESCOPO: Serviços de Manutenção civil de isolamento térmico na unidade de Candeias (Bahia).

  - RESPONSABILIDADES SOCIAL / AMBIENTAL

A Risoterm possui diversos programas e ações com o foco na responsabilidade Social e Sustentabilidade, alguns listados abaixo:

- Participamos do núcleo de formação em sustentabilidade através do Programa Dow Brasil de Sustentabilidade para fornecedores;

- Programa de formação de mão de obra;

- Programa de incentivo a educação e a qualificação profissional;

- Programa de coleta seletiva e adequado destino final de resíduos.

  - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015, proporcionando melhores controles e eficiência operacional, certificados pela BUREAU VERITAS (certificado, em anexo);

Nosso sistema é composto pelos documentos listados abaixo:

- MQ – Manual da Qualidade - 01;

- PQO – Plano de Qualidade da Obra - 04;

- PQR – Procedimento da Qualidade Risoterm - 12;

- PR – Procedimento Risoterm - 7;

- IT – Instrução de Trabalho - 11;

  - A – Andaime;

  - E – Equipamento;

  - I – Isolamento;

  - R – Refratário.

4.5 SISTEMA DE GESTÃO DE SSMA

O Sistema de Gestão de SSMA, a Risoterm tem como balizador o seu Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é voltado para o gerenciamento de suas atividades estabelecendo requisitos mínimos para desempenho de SSMA e procedimentos para identificação, avaliação e

controle das condições inseguras e suas causas que possam existir em seu processo operacional e instalações.

Nosso Programa de Segurança e Saúde Ocupacional atende a todos os requisitos legais e é baseado na ISO 45001:2018 (Sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional), na conscientização dos nossos colaboradores, resultando de forma efetiva na excelente estatística.

Como ações do no programa realizamos;

- DDS - pelos lideres;

- Auditoria de PT;

- Diálogos Comportamentais

- Inspeção de Ferramentas elétricas, manuais, cintos de segurança

- Campanhas de Segurança

- Reconhecimento de segurança da equipe

- Campanha Novatos:

- Programada Padrinho;

  - EQUIPE TRABALHO

4.6.1  MOBILIZAÇÃO

Nossa equipe é formada por profissionais qualificados, que passam por um rígido processo de Recrutamento, Seleção e treinamento, conforme etapas abaixo;

  - Triagem de currículos (RH/Adm);

  - Entrevistas com candidatos;

  - Análise de perfil comportamental (PDA);

  - Exames médicos;

  - Treinamentos técnicos e de SSMA;

A Cartilha do trabalhador é entregue individualmente, contendo orientações gerais de segurança do trabalho, normas, código de ética, políticas da empresa, benefícios e convênios;

    - CAPACITAÇÃO DA EQUIPE

A RISOTERM estabelece treinamentos mínimos com o objetivo de adaptar o novo colaborador às condições técnicas, de Higiene e Segurança do Trabalho, conforme matriz de treinamento de integração listada abaixo:

- Capacitação nas NR 01, NR 10, NR 18, NR 20, NR 33 E NR 35;

- Instruções de Trabalho do SGQ;

- Treinamento de Análise de Risco

- Treinamento sobre Conservação Auditiva;

- Treinamento sobre Proteção Respiratória;

- Treinamento sobre Uso, Guarda, Conservação e Higienização de EPI´s;

- Conscientização e Política Ambiental e Descarte de Resíduos;

- Treinamento sobre Riscos Ambientais – PGR/PCMSO;

- Treinamento sobre Ergonomia.

Além dos treinamentos de integração, a Risoterm define plano anual de treinamento para cada contrato, com capacitações mensais.

  - PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE

A Risoterm possui equipe de planejamento, que elabora Report semanais, curva de avanço, relatórios de conclusão.

- OBRIGAÇÕES RISOTERM

  - Fornecer toda mão-de-obra especializada, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da Unigel, em suas últimas revisões;

  - Fornecer aos nossos colaboradores todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Fornecer lista de funcionários na portaria bem como descrição de todos os equipamentos, EPI’s e ferramentas de sua propriedade;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Unigel, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Atender plenamente as Exigências de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, da Unigel em sua última revisão;

  - Fornecimento de ferramentas manuais e iluminação em bom estado de conservação e com suas devidas manutenções;

  - Dispor e aportar os recursos que julgar necessários ao perfeito atendimento do objeto desta proposta comercial, bem como coordenar a execução de todos os serviços envolvidos.

- OBRIGAÇÕES DA UNIGEL

  - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

  - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

  - Descarte dos resíduos gerados no processo de instalação dos isolamentos;

  - Fornecer todos os documentos técnicos necessários, quando existentes;

  - Fornecimento e instalação dos suportes necessários para fixação do Isolamento Térmico, como barras chata e pinos de ancoragens;

  - Fornecimento e montagem de andaimes suficientes para as frentes de serviços.

- HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços serão desenvolvidos no horário administrativo diurno, 07:30 às 16:30, de segundas às sextas feiras.

- PRAZO

O contrato terá duração de 4 (quatro) meses.

- GARANTIA

Os serviços objeto desta Carta Convite terão a garantia de 12 (doze) meses. Entretanto, não nos responsabilizamos por problemas não inerentes à instalação do isolamento térmico.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Wilian Fernandes

Engenheiro