Lauro de Freitas (Ba), 28 de Outubro de 2019.

À

# Dow Brasil S.A

At.: Érica Oliveira
Ref.: Serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico em linhas e costado da torre AR-22B e no Termocompressor AEJ-2B da Dow Brasil S.A

Prezada Senhora:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta técnica para prestação de serviços de acordo com o seguinte:

- OBJETIVO

A presente proposta n.º PT-987-L-19 tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil referente aos serviços de remoção e recomposição de isolamento térmico em linhas e costado da torre AR-22B e no Termocompressor AEJ-2B, com fornecimento de materiais, localizada na Planta A do site Dow Aratu, no município de Candeias-Ba.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1 REMOÇÃO E APLICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO

  - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANÉIS DE SUSTENTAÇÃO

Fabricação e instalação de 14 anéis de sustentação, dividido em 04 secções, fixadas sob pressão no costado do equipamento. Os anéis e acessórios serão fabricados em aço Inox e instalados com junta de papel cerâmico, conforme especificações Dow.

- OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência social      referente à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Executar com rigor técnico em obediência as especificações os serviços supracitados;

  - Fornecimento de mão de obra com treinamento na NR-33/NR-35, e quais mais forem necessários;

  - Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - Acatar integralmente as Normas de Coordenação dos serviços fixados de comum acordo com a Contratante, objetivando harmonizar e disciplinar o relacionamento entre as partes;

  - Zelar pela eficiência do andamento de todos os serviços de mão-de-obra contratados, obedecendo às normas técnicas;

  - Fornecimento de todo ferramental necessário para realização dos serviços;

  - Fornecimento de todo material de aplicação de Isolamento Térmico;

  - Fabricação e instalação de 14 anéis de sustentação - divididos em 04 secções, parafusadas em si, totalmente em inox - no costado do equipamento para aplicação do isolamento térmico, atendendo especificações Dow;

  - Fornecimento de refeição (empresa responsável Massa) e transporte para os colaboradores.

- OBRIGAÇÕES DA DOW BRASIL

  - Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e   execução dos trabalhos;

  - Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Fornecimento de iluminação e apoio de eletricista para execução dos serviços (caso seja necessário);

  - Fornecimento, montagem e locação de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço.

- ESTRUTURA FUNCIONAL

A Risoterm disponibilizará para serviços de isolamento térmico uma equipe altamente especializada, composta por técnico de segurança, encarregado de isolamento, funileiros, isoladores.

- ESTRUTURA DE APOIO

Para execução deste serviço a RISOTERM disponibilizará da seguinte estrutura de apoio;

- Equipamentos para fabricação de toda funilaria: bancada, frisadeira, dobradeira;

- Ferramentas manuais diversas;

- Suporte de caminhão para atender as demandas de frete;

- Guarda e armazenamento dos materiais fornecidos.

- NORMAS APLICÁVEIS

- Normas Aplicáveis: G15S-1002-00, G15S-4002-00.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços serão realizados atendendo às técnicas e especificações exigidas pela Dow Química, pela boa prática e garantindo a performance dos materiais aplicados.

A realização dos trabalhos será beneficiada pela seleção de uma equipe altamente qualificada e capacitada para este serviço.

Atenciosamente,

Larissa Mesquita

Coordenação